EXERCICE : CHAMP ELECTRIQUE ET CONDENSATEUR

Deux armatures métalliques mobiles A et B planes et parallèles à l’axe 0x sont distantes de d = 5 cm. Un faisceau d’électrons pénètre en 0 entre ces armatures avec une vitesse  parallèle à l’axe 0x.

- Déterminer la trajectoire des électrons entre ces plaques si VA – VB = 0.

- Comment se trouve modifiée la trajectoire des électrons si on applique :

  - Une différence de potentiel VA – VB = +500 V ?

  - Une différence de potentiel VA – VB = -500 V ?

- Comment doit-on modifier la distance entre les armatures si l’on souhaite augmenter la déviation de la trajectoire ? Quel autre moyen y a-t-il pour augmenter la déviation ?

- Dans quel type d’appareil utilise-t-on un tel système ?

# Text boxes

0

d

x

y

v0

A

B