## EXERCICES : ELECTROMOTEURS

## Problème 1

Un générateur de tension continu alimente un moteur à courant continu (MCC) qui entraîne en rotation à la fréquence n (en tr/min) une charge mécanique. Le générateur et le moteur sont caractérisés par leur modèle équivalent de Thévenin de respectif : (E ; r) pour le générateur et (EM ; rM) pour le moteur. On donne E = 250 V ; r = 0,31  ; rM = 0,50 .

- Quel est l’organe du montage qui impose la valeur de l’intensité du courant électrique I qui circule dans le circuit ?

- Sur la plaque signalétique du moteur, le constructeur a inscrit : 240 V - 32 A - 1500 tr/min. Que signifient ces informations ?

- On désacouple le moteur de sa charge, celui-ci fonctionne alors « à vide ».

  - Comment sera l’intensité du courant dans le moteur à vide ?

  - Dessiner le schéma de l’installation en remplaçant chaque appareil par son MET.

  - On mesure IV = 2,3 A. Calculer la valeur de la fem du moteur.

  - A vide, le moteur tourne à la fréquence de rotation de nV = 1650 tr/min. On suppose que la fem du moteur est proportionnelle à la fréquence de rotation : (EM = k.n) ; calculer la valeur du coefficient de proportionnalité en spécifiant son unité.

  - Calculer pour le fonctionnement à vide :

- La puissance absorbée par le moteur ;

- La puissance perdue par effet Joule dans le moteur ;

- La puissance perdue par effet Joule dans l’alimentation.

- Le moteur fonctionne maintenant sous sa charge nominale.

  - Calculer la nouvelle de la fem du moteur.

  - En déduire la valeur de la fréquence de rotation en charge et la comparer avec la valeur inscrite sur la plaque signalétique. L’évolution de cette fréquence de rotation entre l’essai à vide et l’essai en charge vous semble-t-elle logique ?

  - Calculer, pour ce fonctionnement nominal :

- La puissance absorbée par le moteur ;

- La puissance fournie par le moteur à sa charge en supposant nulles les pertes autres que par effet Joule ;

- La puissance perdue par effet Joule dans le moteur ;

- La puissance perdue par effet Joule dans l’alimentation.

Comparer avec les valeurs obtenues à vide.

# Problème 2

Lors d’une séance de travaux pratiques, on souhaite tracer la caractéristique courant-tension d’une pile électrochimique possédant la tension nominale suivante : 1,5V.

- Donner le processus expérimental qu’il convient de suivre ainsi que les schémas des deux essais à réaliser.

- On souhaite limiter le courant à 3 A, calculer la valeur limite de la résistance de charge à choisir. Comment devra évoluer cette résistance de charge pour obtenir les autres points de fonctionnement ?

- Pour mesurer l’intensité du courant électrique débité par la pile, nous disposons d’un ampèremètre numérique de résistance interne 2  et d’une pince ampèremétrique. Indiquer, en le justifiant, quel appareil devra-t-on choisir.

- On obtient le tableau de mesure suivant :

| U (V) | 1,58 | 1,54 | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 0 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |

  - Calculer la valeur de la résistance de charge pour chacune de ces mesures.

  - Tracer la caractéristique u=f(i) obtenue.

  - Le générateur est-il linéaire ? Justifier.

  - Déterminer le modèle équivalent de Thévenin de cette pile.

## Problème 3

On utilise 6 piles identiques conformes à celle du problème 2 pour alimenter un radio-CD 9 V - 4,2 W.

- Comment devra-t-on associer les 6 piles pour obtenir les 9 V souhaités ?

- Donner le modèle équivalent de Thévenin de cette association.

- Calculer l’intensité du courant que doivent fournir les piles pour alimenter l’appareil « à plein régime ».

- Calculer la valeur exacte de la tension électrique fournie par les 6 piles.

- Calculer la résistance interne de l’appareil lorsqu’il fonctionne à sa puissance nominale.

- Chaque pile à une capacité de 2000 mAh. Calculer le temps pendant lequel il est possible de faire fonctionner la radio-CD.

# Text boxes

Charge mécanique

MCC

EM , rM

G

E , r

n

I