## EXERCICES : LOI D’OHM

## Problème 1

Voici le circuit d’alimentation d’un moteur à courant continu à excitation série :

Les résistance R1 et R2 sont réglables et permettent de modifier la tension d’alimentation du moteur, mais la somme (R1 + R2) reste constante. La résistance Rex représente le circuit d’excitation du moteur. Le générateur fournit une tension de 500 V.

- On souhaite que la tension aux bornes du moteur soit égale à 350 V. Sa charge impose qu’il appelle un courant de 50 A, valeur nominale du courant du moteur.

  - Calculer la tension la valeur de la résistance d’excitation sachant que la tension à ses bornes est alors égale à 20 V.

  - Calculer la tension aux bornes de R2.

  - Calculer la puissance appelée par le moteur.

  - Calculer la puissance dissipée par effet Joule par la résistance d’excitation.

  - Le générateur fournit une puissance de 30 kW, calculer l’intensité du courant qu’il débite.

  - Calculer la tension aux bornes de la résistance R1.

  - En déduire la valeur de la résistance R1, puis celle de la résistance R2.

  - Calculer les puissances dissipée par les résistance R1 et R2. Que deviennent ces puissances ?

  - Comparer la puissance fournie par le générateur avec la somme de toutes les puissances absorbées par les autres éléments du montage. Conclure.

- Pour un même courant absorbé d’intensité 50 A, on souhaite que la tension aux bornes du moteur soit maintenant égale à 150 V.

  - Calculer la tension aux bornes de Rex.

  - En déduire la valeur de la tension aux bornes de R2.

  - En admettant qu l’intensité du courant traversant R2 vaut maintenant 5,1 A ; calculer la nouvelle valeur de R2.

  - Calculer la nouvelle valeur de R1.

  - En déduire l’intensité du courant débité par le générateur, puis la valeur de la puissance qu’il fourni.

- On souhaite vérifier expérimentalement la valeur à chaud de la résistance d’excitation.

  - Donner, en le justifiant, un schéma de montage.

  - A quelle valeur devra-t-on régler l’intensité du courant dans le montage.

  - Quel est le processus expérimental.

# Problème 2

Lors d’une séance de travaux pratiques, on souhaite tracer la caractéristique courant-tension d’un dipôle résistif possédant les caractéristique nominales suivante : 200V – 600W.

- Donner la signification des caractéristiques nominales.

- Calculer la valeur de l’intensité nominale.

- A partir des valeurs de la plaque signalétique, calculer la valeur de la résistance nominale de ce dipôle.

- Donner un schéma du montage permettant de relever cette caractéristique. Quelles devront être les valeurs extrêmes du relevé.

- On obtient le tableau de mesure suivant :

| U (V) | -200 | -160 | -120 | -80 | -40 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 2,60 | -2,08 | -1,56 | -1,04 | -0,52 | 0 | 0,52 | 1,04 | 1,56 | 2,08 | 2,60 |

Tracer la caractéristique u=f(i) obtenue.

- A quoi voit-on, sur cette caractéristique, que le dipôle est linéaire ? Que le dipôle est symétrique ? Que le dipôle est passif ?

- Calculer le coefficient directeur de la droite obtenue. Comparer sa valeur avec celle de la résistance nominale. Justifier.

## Problème 3

On réalise un solénoïde (bobine longue), en bobinant 400 spires de fil de cuivre de section circulaire, d’épaisseur 2 mm, sur un noyau de diamètre 10 cm et de longueur 50 cm. On donne la résistivité du cuivre à 20°C : Cu = 1,7.10-8 .m.

- Faire un schéma de la géométrie du solénoïde.

- Calculer la longueur totale de fil.

- Calculer la section du fil.

- En déduire la valeur de la résistance à 20°C.

- Sachant que le coefficient thermique de résistivité du cuivre vaut a = 0,00393 K-1. Calculer la valeur de la résistance de la bobine à 60°C.