EXERCICES : VALEURS MOYENNES – VALEURS EFFICACES

# Problème 1

On considère le signal suivant :

T est la période du signal ;  est un nombre réel compris entre 0 et 1, appelé rapport cyclique.

- déterminer l’expression littérale de la valeur moyenne de u(t) en fonction de Umax et de .

- Quelles sont les valeurs limites de <u(t)> ? Avec quel type d’appareil peut-on la mesurer ?

- Déterminer l’expression littérale de la valeur efficace de u(t) en fonction de Umax et de .

- Quelles sont les valeurs limites de U ? Avec quel type d’appareil peut-on la mesurer ?

- Calculer <u(t)> et U pour Umax = 300 V et  = ¾. Dessiner un chronogramme du signal u(t) si sa fréquence vaut 100 Hz.

- Quelle doit être la valeur du rapport cyclique afin d’avoir <u(t)> = 150 V. Dessiner un chronogramme du signal u(t) si sa fréquence vaut 100 Hz.

# Problème 2

On visualise le signal suivant sur l’écran d’un oscilloscope :

- Déterminer la période et la fréquence du signal.

- Déterminer la valeur maximale et la valeur minimale du signal.

- Calculer la valeur moyenne du signal. Comment peut-on le qualifier ? Pourquoi ? Avec quel type d’appareil peut-on la mesurer ?

- Calculer la valeur efficace du signal. Avec quel type d’appareil peut-on la mesurer ?

# Text boxes

T

Umax

t

0

u(t)



Réglage de l’oscilloscope :

Base de temps : 1 ms/div

Voie A : 5 V/div

Voie B : /

0 V