Nom :

GENERATEURS DE TENSION.

- But du TP :

Comment caractériser un générateur de tension ? Quelles sont les grandeurs permettant de distinguer un générateur d’un autre.

2- Principe et schéma de principe :

2.1 Définitions.

Qu’est-ce qu’un générateur de tension parfait ? Quelle grandeur le caractérise ? Rappeler son symbole. Donner l’allure de sa caractéristique courant-tension U=f(I).

Qu’est-ce qu’un générateur de tension réel ? Qu’est-ce qui le diférencie d’un générateur de tension parfait ? A quelle condition ce générateur est-il linéraire ? Quelles sont alors les grandeurs qui le caractérisent ? Rappeler le symbole d’un générateur de tension réel. Donner son modèle équivalent de Thévenin. Donner l’allure de sa caractéristique courant-tension U=f(I).

2-2 Tracé de caractéristique.

A quoi sert la caractéristique courant-tension d’un appareil ?

Décrire une méthode expérimentale permettant de tracer cette caractéristique.

- Déroulement de la manipulation :

3-1 Alimentation stabilisée.

On souhaite réaliser une série de mesures conformément à la méthode établie à la question 2-2 pour tracer la caractéristique courant-tension d’une alimentation stabilisée.

Donner un schéma de montage.

Calculer la valeur de la résistance de charge permettant d’obtenir l’intensité maximum du courant débité par le générateur. Comment devra-t-on faire varier la résistance de charge pour obtenir d’autres points de fonctionnement ?

Relever dans les tableaux suivant le résultat de vos mesures.

Alimentation stabilisée réglable, réglée sur 8V environ.

| Valeur de U mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de I mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe les courbes donnant les variations de U en fonction de I pour cette alimentation. Quelle est l’allure de cette courbe ? Déterminer le modèle équivalent de Thévenin de chacune cette alimentation dans son domaine de linéarité. Quel est l’intérêt d’une alimentation stabilisée ?

3-2 Pile.

On souhaite réaliser une série de mesures conformément à la méthode établie à la question 2-2 pour tracer la caractéristique courant-tension d’une pile.

Donner un schéma de montage.

A partir des caractéristiques constructeur de la pile, calculer la valeur de la résistance de charge permettant d’obtenir l’intensité maximum du courant débité par le générateur. Comment devra-t-on faire varier la résistance de charge pour obtenir d’autres points de fonctionnement ?

Relever dans le tableau suivant le résultat de vos mesures.

| Valeur de U mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de I mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, la courbe donnant les variations de U en fonction de I. Quel est l’allure de cette courbe ? Le fonctionnement est-il linéaire ? Déterminer le modèle équivalent de Thévenin de cette alimentation dans son domaine de fonctionnement linéaire.

3-3 Génératrice à courant continu.

La génératrice sera entraînée à vitesse constante (par exemple 1000 tr/min) par un moteur à courant continu.

On souhaite réaliser une série de mesures conformément à la méthode établie à la question 2-2 pour tracer la caractéristique courant-tension de la génératrice.

Donner un schéma complet du montage (y compris le moteur d’entraînement).

A partir de la plaque signalétique, calculer la valeur de la résistance de charge permettant d’obtenir l’intensité maximum du courant débité par la génératrice. Comment devra-t-on faire varier la résistance de charge pour obtenir d’autres points de fonctionnement ?

Relever dans le tableau suivant le résultat de vos mesures.

| Valeur de U mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de I mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, la courbe donnant les variations de U en fonction de I. Quel est l’allure de cette courbe ? Le fonctionnement est-il linéaire ? Déterminer le modèle équivalent de Thévenin de cette alimentation dans son domaine de fonctionnement linéaire.

- Conclusion et observations :

# Text boxes

4 points

12 points