Nom :

VERIFICATION DES LOIS SUR LES TENSIONS ET SUR LES COURANTS.

- But du TP :

On désire vérifier expérimentalement, sur des exemples simples, la loi des noeuds, la loi de conservation du courant dans un circuit série, la loi des mailles, ainsi que la loi d’identité de la tension pour un circuit parallèle.

2- Principe et schéma de principe :

2-1 Circuit parallèle  :

Enoncer la loi des noeuds :

Enoncer la loi d’identité de la tension :

On considère le schéma de principe suivant :

Flécher les courants et tensions manquants dans le montage. Ecrire la loi des noeuds pour ce montage, ainsi que la loi d’identité de la tension :

Avec R1=1k et R2=220, calculer, pour une tension d’alimentation valant tour à tour 2V, 5V, 12V, les valeurs des autres tensions et intensités du circuit.

2-2 Circuit série  :

Enoncer la loi des mailles :

Enoncer la loi de conservation du courant :

On considère le schéma de principe suivant :

Flécher les courants et tensions manquants dans le montage. Ecrire la loi des mailles pour ce montage, ainsi que la loi de conservation  du courant :

Avec R1=1k et R2=220, calculer, pour une tension d’alimentation valant tour à tour 2V, 5V, 12V, les valeurs des autres tensions et intensités du circuit.

- Déroulement de la manipulation :

3-1 Pour le circuit de la figure 1 :

Donner un schéma de montage permettant de vérifier la loi des noeuds :

Donner un schéma de montage permettant de vérifier loi d’identité de la tension :

Compléter, à l’aide des mesures obtenues, le tableau suivant :

| Tension affichée sur le générateur. | Courant débité par le générateur. | Courant dans la résistance R1. | Courant dans la résistance R2. | Somme des deux courants. | Tension aux bornes de R1. | Tension aux bornes de R2. | Tension aux bornes de G. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12V |  |  |  |  |  |  |  |

3-1 Pour le circuit de la figure 2 :

Donner un schéma de montage permettant de vérifier la loi des mailles :

Donner un schéma de montage permettant de vérifier loi de conservation du courant :

Compléter, à l’aide des mesures obtenues, le tableau suivant :

| Tension affichée sur le générateur. | Tension aux bornes du générateur. | Tension aux bornes de la résistance R1. | Tension aux bornes de la résistance R2. | Somme des deux tensions. | Courant dans R1. | Courant dans R2. | Courant dans G. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12V |  |  |  |  |  |  |  |

- Conclusion et observations :

# Text boxes

3 points

Fig. 1

R2

R1

G

+

-

3 points

Fig. 2

R1

+

-

G

R2

5 points

5 points

4 points