Nom :

MESURE DE DEPHASAGE.

- But du TP :

Le but du TP est de définir les différentes méthodes de mesurage de déphasage entre deux tensions à l’aide d’un oscilloscope.

- Principe et schéma de principe :

On considère deux tension sinusoïdales :

2-1- Méthode de mesure directe :

Rappeler la méthode de mesure du déphasage par l’intermédiaire du décalage horaire.

2-2- Méthode des neufs carreaux :

- Manipulation :

3-1	Circuit R-L

On considère le montage suivant :

Compléter le schéma pour visualiser la tension u(t) en voie A de l’oscilloscope, et la tension uR(t) en voie B.

Indiquer, en le justifiant, sur quelle voie de l’oscilloscope obtient-on une image du courant i(t) :

3-1-1 A valeur efficace de la tension d’alimentation fixe et fréquence variable :

On réglera au préalable, U à 5V.

Remplir le tableau suivant :

| Fréquence de la tension d’alimentation. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode directe. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode de 9 carreaux. | Mesure de la valeur efficace de i(t). | Mesure de la valeur efficace de u(t). | Valeur de l’impédance de dipôle complet : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz |  |  |  |  |  |
| 100 Hz |  |  |  |  |  |
| 1 kHz |  |  |  |  |  |

Pour f= 1kHz donner ci-dessous l’allure des oscillogrammes pour la méthode directe et pour la méthode des 9 carreaux :

3-1-2 A valeur efficace de la tension d’alimentation variable et fréquence fixe :

On réglera au préalable, f à 1kHz.

Remplir le tableau suivant :

| Valeur efficace de la tension d’alimentation. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode directe. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode de 9 carreaux. | Mesure de la valeur efficace de i(t) :I. | Mesure de la valeur efficace de u(t) : U. | Valeur de l’impédance de dipôle complet : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1V |  |  |  |  |  |
| 2V |  |  |  |  |  |
| 3V |  |  |  |  |  |

Pour U=2V donner ci-dessous l’allure des oscillogrammes pour la méthode directe et pour la méthode des 9 carreaux :

Comment est le signe du déphasage entre la tension et l’intensité pour un dipôle R-L série ? En déduire laquelle de ces deux grandeurs est en avance sur l’autre ?

Le déphasage dépend-il de la fréquence de la tension d’alimentation du dipôle ? de la valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle ?

L’impédance Z =  dépend-elle de la fréquence de la tension d’alimentation du dipôle ? de la valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle ?

3.2	Circuit R-C

On place en série une résistance R = 1k et un condensateur de capacité C = 1F.

Proposer un montage afin de visualiser la tension d’alimentation en voie A et une image du courant dans le condensateur en voie B :

3-2-1 A valeur efficace de la tension d’alimentation fixe et fréquence variable :

On réglera au préalable, U à 5V.

Remplir le tableau suivant :

| Fréquence de la tension d’alimentation. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode directe. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode de 9 carreaux. | Mesure de la valeur efficace de i(t). | Mesure de la valeur efficace de u(t). | Valeur de l’impédance de dipôle complet : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz |  |  |  |  |  |
| 100 Hz |  |  |  |  |  |
| 1 kHz |  |  |  |  |  |

Pour f= 1kHz donner ci-dessous l’allure des oscillogrammes pour la méthode directe et pour la méthode des 9 carreaux :

3-2-2 A valeur efficace de la tension d’alimentation variable et fréquence fixe :

On réglera au préalable, f à 1kHz.

Remplir le tableau suivant :

| Valeur efficace de la tension d’alimentation. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode directe. | Mesure du déphasage entre u et i par la méthode de 9 carreaux. | Mesure de la valeur efficace de i(t) :I. | Mesure de la valeur efficace de u(t) : U. | Valeur de l’impédance de dipôle complet : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1V |  |  |  |  |  |
| 2V |  |  |  |  |  |
| 3V |  |  |  |  |  |

Pour U=2V donner ci-dessous l’allure des oscillogrammes pour la méthode directe et pour la méthode des 9 carreaux :

Comment est le signe du déphasage entre la tension et l’intensité pour un dipôle R-C série ? En déduire laquelle de ces deux grandeurs est en avance sur l’autre ?

Le déphasage dépend-il de la fréquence de la tension d’alimentation du dipôle ? de la valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle ?

L’impédance Z =  dépend-elle de la fréquence de la tension d’alimentation du dipôle ? de la valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle ?

Conclusions et observations :

# Text boxes

L

R = 1k

L = 1H

R

uR(t)

uL(t)

u(t)

i(t)

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

Réglage de l’oscilloscope

Base de temps :

Calibre voie A :

Calibre voie B :

4 points