Nom :

MESURE DE RESISTANCE

- But du TP :

On souhaite lors de cette séance de travaux pratiques énoncer les différentes méthodes de mesures de résistance et donner leurs domaines d’applications. Dans quels cas devra-t-on utiliser une méthode plutôt qu’une autre ?

2- Principe et schéma de principe :

2.1 Méthode de mesure directe : ohmètre.

Rappeler la méthode de mesure directe d’une résistance. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?

2-2 Méthode voltampèremétrique.

En quoi consiste la méthode voltampèremétrique ?

Quels sont les deux montages possibles ? Sur la mesure de quelle grandeur effectue-t-on une erreur dans chacun des cas ?A quelle condition cette erreur est-elle négligeable ? Expliquer pourquoi. Quels sont leur domaine d’application ? Quelles sont les conditions expérimentales ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode voltampèremétrique ?

- Déroulement de la manipulation :

3-1 Mesures.

On effectuera les mesures avec les deux méthodes et les deux montages pour les dipôles suivants : résistance radio ; ampoule 24V, 60W ; enroulement d’un moteur électrique ou d’un transformateur ; résistance d’entrée d’un voltmètre ; résistance de puissance (rhéostat).

Pour chacun des cas, donner, si possible, l’intensité du courant nominal.

Relever dans le tableau suivant le résultat de vos mesures de résistance.

|  | Résistance radio. | Ampoule. | Moteur électrique. | Voltmètre. | Résistance de puissance. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure à l’ohmètre. |  |  |  |  |  |
| Montage courte dérivation |  |  |  |  |  |
| Montage longue dérivation. |  |  |  |  |  |

Calculer l’incertitude relative sur la mesure de la résistance dans chacun des cas. Donner les résultats dans le tableau suivant :

|  | Résistance radio. | Ampoule. | Moteur électrique. | Voltmètre. | Résistance de puissance. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure à l’ohmètre. |  |  |  |  |  |
| Montage courte dérivation |  |  |  |  |  |
| Montage longue dérivation. |  |  |  |  |  |

3-2 Description du matériel.

Remplir le tableau suivant :

| Matériel utilisé | Fonction | Caractéristiques | Précautions d’emploi |
| --- | --- | --- | --- |

- Conclusion et observations :

# Text boxes

4 points

12 points

4 points