EXERCICE : Quantité d’électricité – courant électrique

L’exercice porte sur l’étude d’une batterie de véhicule automobile.

- Les constructeurs donnent la capacité maximale de charge de la batterie en A.h.

Montrer que cette grandeur est une quantité d’électricité ou charge électrique.

A combien de Coulomb correspond 1 A.h.

- Voici la plaque signalétique d’une batterie :

Donner la signification de chacune de ces

informations.

Calculer en Coulomb la charge maximale

de la batterie.

- Lorsque le conducteur allume ses feux de

croisements, ceux-ci appellent 160W.

Calculer l’intensité du courant électrique que la batterie doit fournir.

Si le conducteur éteint le moteur, pendant combien de temps la batterie peut-elle maintenir les feux allumés en supposant qu’elle est initialement totalement chargée.

Pourquoi n’a-t-on pas ce problème quand le moteur tourne ?

- Au démarrage, le démarreur appelle 260A.

La batterie peut-elle fournir ce courant ?

Calculer la puissance du démarreur.

La conducteur actionne le démarreur sans succès. Pendant combien de temps peut-il le faire si la batterie est préalablement en pleine charge ?

- Le démarreur est actionné pendant ½ seconde avant démarrage du moteur.

Calculer la charge consommée.

Calculer la quantité d’électrons ayant transités dans les conducteurs.

- Si lors du démarrage, le conducteur laisse en marche tout les appareils électriques alors la batterie doit fournir 3700W.

Que pensez-vous de ce résultats ?