Nom :

CONDENSATEURS.

- But du TP :

On cherchera à établir la caractéristique d’un condensateur, définir sa capacité. On déterminera la capacité équivalente d’un groupement de condensateurs montés en série puis en parallèle.

2- Principe et schéma de principe :

2.1 Le condensateur.

Donner l’allure de la caractéristique charge en fonction de la tension pour un condensateur C :

Que représente la capacité C du condensateur pour cette caractéristique ? Quelle est son unité ?

Quelle relation permet de relier la charge Q à l’intensité du courant IC ? En déduire une méthode permettant de tracer la caractéristique q=f(uC). Quelles sont les grandeurs que l’on devra faire varier et maintenir constantes ? Justifier.

2-2 Groupement de condensateurs.

Rappeler la capacité équivalente d’un groupement de condensateurs montés en dérivation ?

- Déroulement de la manipulation :

3-1 Le condensateur.

Donner un montage permettant d’alimenter le condensateur par un générateur de courant délivrant . Placer les appareils de mesure afin de mesurer l’intensité du courant arrivant à une armature et la tension aux bornes du condensateur.

# Remplir les tableaux suivants, puis tracer les caractéristiques q=f(uC) en annexe.

Condensateur de capacité C=1000F :

| IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retrouver expérimentalement la valeur de la capacité du condensateur :

3-2 Groupement de condensateurs.

# En groupant en parallèle un condensateur de 1000F et un de 330F, remplir les tableaux suivants, puis tracer les caractéristiques q=f(uC) en annexe.

| IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retrouver expérimentalement la valeur des capacités équivalentes aux groupement. Comparer à la valeur théorique.

- Conclusion et observations :

# Text boxes

IC

UC

+q

C

4 points

8 points

4 points