Nom :

# ASSOCIATIONS DE RESISTORS

- But du TP :

On souhaite lors de cette séance de travaux pratiques vérifier les lois d’association pour des résistors ainsi que le fonctionnement du montage diviseur de tension.

2- Principe et schéma de principe :

2-1 Association série.

Donner la loi d’association de N résistors en série (N est un nombre entier supérieur ou égal à 2) :

Appliquer cette loi dans le cas de deux résistors R1 et R2 (on appellera Req la résistance équivalente). Comment est Req par rapport à R1 et R2.

2-2 Association parallèle.

Donner la loi d’association de N résistors en parallèle (N est un nombre entier supérieur ou égal à 2) :

Appliquer cette loi dans le cas de deux résistors R1 et R2 (on appellera Req la résistance équivalente). Comment est Req par rapport à R1 et R2.

2-3 Vérification.

Donner une méthode permettant de vérifier les lois d’association en décrivant le mode opératoire à appliquer (on s’aidera d’un schéma).

2-4 Pont diviseur de tension

Rappeler la constitution du montage en pont diviseur de tension. Donner la relation entre la tension de sortie du pont, la tension d’entrée et les résistances. Comment doit être l’intensité de sortie du pont ?

- Déroulement de la manipulation :

3-1 Association série.

On souhaite réaliser une série de mesures conformément à la méthode établie à la question 2.2 pour vérifier la loi d’association série de deux résistors.

Donner un schéma de montage.

Relever dans le tableau suivant le résultat de vos mesures.

| Réglage du générateur. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de U mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de I mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, la courbe donnant les variations de U en fonction de I. Quel est l’allure de cette courbe ? Déterminer le coefficient directeur et le comparer à la valeur théorique.

3-2 Association parallèle.

On souhaite réaliser une série de mesures conformément à la méthode établie à la question 2.2 pour vérifier la loi d’association parallèle de deux résistors.

Donner un schéma de montage.

Relever dans le tableau suivant le résultat de vos mesures.

| Réglage du générateur. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de U mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de I mesurée. |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, la courbe donnant les variations de U en fonction de I. Quel est l’allure de cette courbe ? Déterminer le coefficient directeur et le comparer à la valeur théorique.

3-3 Montage pont diviseur de tension

Réaliser un montage diviseur de tension avec R1 = 1k , R2 = 600 , VE = 12 V. Donner un schéma permettant de mesurer VE et VS. Donner le résultats de vos mesures. Comparer avec la valeur théorique.

Avec R1 =1k , calculer la valeur de R2 permettant de diviser la tension d’entrée par 2. Tester le montage. Conclure.

- Conclusion et observations :

# Text boxes

4 points

12 points

4 points