Nom :

UTILISATION DES APPAREILS DE MESURES, MESURES D’INCERTITUDE.

- But du TP :

Le but du TP est d’apprendre à se servir des appareils de mesure (multimètres et ampèremetre) présents au laboratoire et de caractériser leurs imperfections, en fonctionnement voltmètre, ampèremètre et ohmmètre.

2- Principe et schéma de principe :

2-1 Appareils de mesures.

Une tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en ______________. Symbole :

Un courant électrique se mesure avec un ampèremètre branché en _____________. Symbole :

Une résistance se mesure avec un ohmmètre. Symbole:

3-1 Incertitude de mesure.

Aucun appareil ne fournit de mesure rigoureusement exacte. Le constructeur indique, dans le mode d’emploi, la qualité de son appareil, en donnant le processus à suivre pour calculer les incertitudes de mesure, c’est à dire, l’ordre de grandeur de l’erreur réalisée sur la mesure.

Méthode générale de calcul de l’incertitude de mesure pour un appareil numérique :

Méthode générale de calcul de l’incertitude de mesure pour un appareil analogique :

Pour les appareil disponible sur la table, indiquer ci-dessous les incertitudes de mesures données par les constructeurs.

- Déroulement de la manipulation :

On considère le montage suivant :

3-1 Mesure de la tension U :

Réaliser un schéma de montage permettant de mesurer la tension U :

On effectuera pour, deux valeurs différentes de la tension d’alimentation, 1V et 24V, les mesures sur tous les calibres accessibles des deux voltmètres. Compléter, à l’aide des mesures obtenues, le tableau suivant :

| Appareil et Calibre | Tension mesurée | Incertitude absolue | Incertitude relative en % | Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Donner un exemple de calcul d’incertitude :

3-2 Mesure de courant :

Réaliser un schéma de montage permettent de mesurer l’intensité du courant I :

Pour une valeur de la tension d’alimentation, mesurer l’intensité du courant I et remplir le tableau suivant :

| Appareil et Calibre | Courant mesuré | Incertitude absolue | Incertitude relative en % | Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Donner un exemple de calcul d’incertitude :

3-3 Mesure de résistance :

Débrancher la résistance, et mesurer sa valeur. Remplir le tableau suivant :

| Appareil et Calibre | Résistance mesurée | Incertitude absolue | Incertitude relative en % | Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3-4 Description du matériel :

Remplir le tableau suivant :

| Matériel utilisé | Fonction | Caractéristiques | Précautions d’emploi |
| --- | --- | --- | --- |

- Conclusion et observations :

# Text boxes

-

V

+

-

A

+



I

U

R

G

3 points

3 points