Nom :

MESURES DE VALEURS MOYENNES ET DE VALEURS EFFICACES

- But du TP :

Le but du TP est de définir les différentes méthodes de mesurage de valeurs moyennes et de valeurs efficaces de signaux électriques.

- Principe et schéma de principe :

Rappeler la définition d’une grandeur périodique, de la période et de la fréquence. Donner la relation entre la période et la fréquence :

Rappeler ci-dessous la méthode des aires pour déterminer la valeur moyenne d’une tension périodique :

Rappeler ci-dessous la méthode des aires pour déterminer la valeur efficace d’une tension périodique :

Exemples pour une tension carrée :

On considère la tension périodique suivante :

Déterminer par la méthode des aires, la valeur moyenne et la valeur efficace de la tension u(t), pour puis .

- Manipulation :

On considère le montage suivant :

Compléter le schéma pour mesurer la tension U avec un voltmètre, puis avec un oscilloscope.

Compléter le schéma pour mesurer l’intensité du courant I avec un ampèremètre, comment pourrait-on s’y prendre pour visualiser son image à l’aide de l’oscilloscope.

Pour une tension d’alimentation sinusoïdal de valeur max 5V et de période 1ms, remplir les tableaux suivant :

| Mesure de la valeur moyenne de la tension au voltmètre | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de la tension avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

| Mesure de la valeur moyenne de l’intensité du courant à l’ampèremètre | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de l’intensité du courant avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

Comparer les valeurs maximales des deux grandeurs avec les valeurs efficaces multipliées par . Conclure.

Que vallent les valeurs moyennes de ces signaux ? Conclure.

Pour une tension d’alimentation conforme à la figure 1, remplir le tableau suivant :

Cas 

| Mesure de la valeur moyenne de la tension au voltmètre | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de la tension avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

| Mesure de la valeur moyenne de l’intensité du courant à l’ampèremètre | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de l’intensité du courant avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

Cas 

| Mesure de la valeur moyenne de la tension au voltmètre | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de la tension avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de la tension avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

| Mesure de la valeur moyenne de l’intensité du courant à l’ampèremètre | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre classique. | Mesure de la valeur efficace de l’intensité du courant avec le multimètre vrai RMS. | Mesure de la valeur maximale de l’intensité du courant avec l’oscilloscope. |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : Réglage du voltmètre : | Résultat : |

- Conclusions et observations :

# Text boxes

u(t)

5V

Fig. 1

T



t

0

R = 800 

T = 20 ms

I

U

R

GBF