TP : Détermination du pouvoir énergétique du butane

Le compte rendu du TP sera fourni sur feuille.

- But du TP

Nous souhaitons déterminer expérimentalement le pouvoir énergétique du gaz butane contenu dans un briquet.

Vous devrez décrire et analyser la manipulation nécessaire à cette mesure, en effectuer une critique pour finalement donner les améliorations permettant d’affiner l’obtention du résultat.

- Principe et analyse du problème

Question 1 : 		Donner la valeur de capacité calorifique massique de l’eau.

Question 2 : 	Donner l’expression de la quantité de chaleur apportée à un corps dont la température augmente d’une valeur ΔT.

- Manipulation

On réalise le montage suivant :

Dans une canette en aluminium on verse environ 330 mL d’eau. La canette est placée dans les mâchoires d’une pince maintenue par un support afin de pouvoir placer un briquet sous la canette. Afin de pouvoir régler la hauteur du briquet, on utilise un support élévateur. Un thermomètre est plongé dans le liquide (à mi-hauteur) afin de pouvoir mesurer la température de l’eau.

Question 3 : 	Donner un schéma de l’installation.

Question 4 : 	A l’aide d’une balance, mesurer la masse initiale du briquet ainsi que la masse de la canette.

Question 5 : 	Mesurer la température ambiante ainsi que la température initiale du dispositif.

On souhaite augmenter la température du dispositif d’une dizaine de degré ainsi que mesurer le temps de chauffe.

Question 6 : 	Indiquer, en le justifiant le protocole expérimental.

Question 7 : 	Pourquoi ne faut-il pas que la température de l’eau augmente trop ?

Question 8 : 	Réaliser la manipulation. Relever le temps de chauffe ainsi que le temps de dégazage du briquet. Donner la température finale du dispositif.

Question 9 : 	Mesurer la masse finale du briquet.

Question 10 : 	Sous quelles formes l’énergie dégagée par le briquet est-elle transformée ? En déduire la chaîne énergétique de la manipulation.

- Analyse des mesures

On donne la capacité calorifique massique de l’aluminium : Cm(alu) = 0,90 J.g-1.°C-1

Question 11 : 	A partir des mesures effectuées dans la partie 3 :

- Calculer Le pourcentage du temps de chauffe par rapport au temps de dégazage. En déduire la masse de gaz utilisée pour la chauffe.

- Calculer l’énergie thermique apportée à la canette.

- Calculer l’énergie thermique apportée à l’eau.

- En déduire l’énergie totale apportée au système.

- En supposant que l’énergie dépensée lors de la combustion du butane est entièrement absorbée par le système, calculer le pouvoir énergétique du butane.

- Conclusions

Question 12 : 	La valeur de l’énergie libérée par la combustion de 1kg de butane donnée par les tables est Q = 45,6 MJ.kg-1, Comparer avec la valeur calculer dans la partie 4. Justifier l’éventuelle différence.

Question 13 : 	Lister les imperfections de liée au protocole expérimental et proposer des modifications permettant de les supprimer.