CONVERTISSEURS CONTINU - CONTINU :

HACHEURS et ALIMENTATIONS A DECOUPAGES

IV. HACHEUR EN PONT ou 4 QUADRANTS

### Introduction

Ce hacheur est à la fois réversible en ___________ et en __________. Il permet d’alimenter un moteur à courant continu et de le faire fonctionner dans les 4 quadrants du plan _______________, c’est-à-dire de la faire tourner dans les __________________ de rotation et autoriser la _________________ d’énergie lors des phases de freinage.

### Etude du fonctionnement

  - Schéma du montage

Le montage est constitué d’une source de tension continue E _______________________, de l’induit d’une machine à courant continu (MCC) + son inductance de lissage L et de 4 interrupteurs électroniques K1, K2, K3, K4 ______________________________________________________ et ___________________________________.

La machine à courant continu est susceptible de fonctionner en moteur, le transfert d’énergie s’effectue alors de la _______________ vers la _______, ou en génératrice, le transfert d’énergie s’effectue alors de la ________ vers la ________________.

Les interrupteurs sont constitués d’un transistor ou d’un thyristor (GTO) + son circuit de commande, et d’une diode branché en ____________________ qui permet d’assurer la possibilité du retour du courant.

  - Les 4 quadrants

Les 4 quadrants de fonctionnement de la machine à courant continu dans le plan Ω = f (Tem) ou EM = f (IC) sont donnés sur la figure ci-contre.

Quadrant 1 : la machine tourne en ______________ et fonctionne en __________.

Quadrant 2 : la machine tourne en __________________ et fonctionne en _____________.

Quadrant 3 : la machine tourne en _____________________ et fonctionne en ____________.

Quadrant 4 : la machine tourne en _____________________ et fonctionne en _______________.

  - Les différents modes de commandes

    - Commande séquentielle

On ne fait travailler que deux interrupteurs :

- L’un, fermé en permanence joue le rôle d’interrupteur ________________ ;

- L’autre, fermé et ouvert à la période de fonctionnement du hacheur assure le ____________.

Exemples :

Pour obtenir une tension uC > 0, on peut commander en permanence la fermeture de ___ :

- Si iC > 0, on hache par ____ :

T1 fermé, iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

T1 ouvert, iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

- Si iC < 0, on hache par ___ :

T4 fermé, - iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

T4 ouvert, - iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

Pour obtenir une tension uC < 0, on peut commander en permanence la fermeture de ___ :

- Si iC > 0, on hache par ___ :

T1 fermé, iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

T1 ouvert, iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

- Si iC < 0, on hache par ___ :

T4 fermé, - iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

T4 ouvert, - iC passe par ___ et ___ : uC = ___ et iS = ___

Avantages :

Un seul interrupteur à commander.

Fonctionne comme un hacheur série ou parallèle.

Inconvénient :

Il faut détecter le passage par 0 du courant pour l’inversion de la commande : plus lent.

    - Commande continue

C’est ce mode de commande qui est le plus souvent utilisé avec ce type de hacheur.

Les interrupteurs sont tous commandés à la même période selon le processus suivant :

- De 0 à αT les interrupteurs K1 et K3 sont ____________ alors que K2 et K4 sont ________ ;

- De αT à 0 les interrupteurs K2 et K4 sont ____________ alors que K1 et K3 sont _________.

Avantages :

Inversion rapide de la tension et du courant

Pas besoin de détection du signe du courant.

Inconvénient :

2 fois plus de commutations par période.

Variation de la tension de sortie deux fois plus grande ce qui augmente l’ondulation du courant de sortie.

  - Analyse du fonctionnement en commande continue

Pour 0 ≤ t < αT, on commande la fermeture de K1 et K3 donc uC = ___ :

- Si iC > 0, le courant circule par ___ et ___.

- Si iC < 0, le courant circule par ___ et ___.

Pour αT ≤ t < 0, on commande la fermeture de ___ et ___ donc uC = ___ :

- Si iC > 0, le courant circule par ___ et ___.

- Si iC < 0, le courant circule par ___ et ___.

  - Valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge

La forme de la tension de sortie est donc la suivante :

On calcul la valeur moyenne de la tension de sortie par la méthode des aires :

<uC> =

Avec		A+ =			et		A- =

Donc		<uC> =

<uC> =

Cette tension est donc réglable de ___ à ___.

  - Chronogrammes

Chronogrammes pour α > ½ et la machine à courant continu fonctionnant en moteur : quadrant __

### Etat de la commande

Schémas équivalents

Tension aux bornes de la charge

Courant dans la charge

Courant de source

### Courant dans le transistor T1

### Courant dans le transistor T2

### Courant dans la diode D1

### Courant dans la diode D2

### Etat des interrupteurs électroniques

Chronogrammes pour α < ½ et la machine à courant continu fonctionnant en moteur : quadrant ___

### Etat de la commande

Schémas équivalents

Tension aux bornes de la charge

Courant dans la charge

Courant de source

### Courant dans le transistor T1

### Courant dans le transistor T2

### Courant dans la diode D1

### Courant dans la diode D2

### Etat des interrupteurs électroniques

Chronogrammes pour α > ½ et la MCC fonctionnant en génératrice : quadrant ___

### Etat de la commande

Schémas équivalents

Tension aux bornes de la charge

Courant dans la charge

Courant de source

### Courant dans le transistor T1

### Courant dans le transistor T2

### Courant dans la diode D1

### Courant dans la diode D2

### Etat des interrupteurs électroniques

  - Fonctionnements dans les 4 quadrants

La tension aux bornes de la charge vérifie la relation :

uC =

En passant aux valeurs moyennes :

< uC > =

Or		< uL > =		donc :

De plus	<uC> = 			et		< uM > = 			 =

On en déduit que la vitesse de rotation est donnée par la relation :

Ω =

A charge constante (courant constant), il s’agit de l’équation d’une __________ paramétrée par le _____________________________.

On obtient donc les graphes suivants dans le plan Ω = f (Tem) ou EM = f  (IC) :

Pour positionner précisément le groupe moteur charge dans le plan Ω = f (Tem), il faut réaliser une régulation de vitesse par l’intermédiaire du paramètre __, mais aussi une _____________________ comme nous allons le voir par la suite.

Pour démarrer le groupe à partir du point 0 jusqu’à une vitesse donnée Ω il faut augmenter le rapport cyclique, mais pas trop radicalement pour éviter les __________________ dans le moteur. C’est le rôle de la __________________ pour laquelle on définit une valeur maximale _____.

Ainsi le trajet OA sur le graphe ci-dessous est imposé par le réglage de la __________________. Celle-ci assure aussi la _______________ jusqu’au point B, puis la ____________________ permet d’atteindre le point C.

A partir du point C, pour obtenir le _____________, il faut diminuer rapidement le rapport cyclique sans dépasser le courant max, la ___________________ intervient de nouveau pour passer au point D, puis pour _______________________________________ jusqu’au point E.

La régulation de vitesse permet de passer au point F.

La régulation de courant intervient de nouveau pour la phase de freinage de G à A puis 0.

# Text boxes

α = ___

α = ___

G

F

E

D

- ICmax

C

B

A

ICmax

α = 1

α = 0,75

α = 0,25

α = 0

α = 0,5

0

Tem ou IC

Ω ou E

α = __

α = ___

Ω ou E

Tem ou IC

0

K1

T2

iT2

T4

iT4

iD3

D3

0

0

0

t (s)

t (s)

t (s)

iS(t)

iC(t)

uC(t)

iD2(t)

0

t (s)

iT1(t)

iT2(t)

iD1(t)

t (s)

0

0

t (s)

iD1

D1

iD1

D2

T3

iT3

0

t (s)

##### K2 et K4 fermé

K1 et K3 Fermé

tf = T

T

tf = T

uC

uM

Induit

MCC

iD1

D4

uT1

T1

L

-

+

+

iC

t (s)

0

0

0

0

t (s)

t (s)

t (s)

t (s)

iS(t)

iC(t)

uC(t)

##### K2 et K4 fermé

iD2(t)

0

t (s)

iT1(t)

iT2(t)

iD1(t)

t (s)

0

0

t (s)

0

t (s)

iD2(t)

α = ___

t (s)

iT1(t)

T

iT2(t)

K1 et K3 Fermé

iD1(t)

t (s)

##### K2 et K4 fermé

K1 et K3 Fermé

tf = T

T

iT1

iS

uL

E

0

0

0

t (s)

t (s)

t (s)

iS(t)

iC(t)

uC(t)

αT

T

- E

+E

uC

t

K3

K2

K4

0

0