CONVERTISSEURS CONTINU - ALTERNATIF :

ONDULEURS

III. ONDULEURS TRIPHASES

### Présentation

La commande en vitesse des machines à champ tournant (machines _________________ et _________________) s’effectue le plus souvent en faisant varier la vitesse de rotation du champ tournant. Pour ce faire, on agit sur la _________________ de la tension d’alimentation, ce qui nécessite d’alimenter la machine par l’intermédiaire d’un _____________________________.

Comme la plupart des machines sont _______________, on utilise des onduleurs triphasés pour réaliser la variation de vitesse. En pratique, les machines étant des récepteurs inductifs, fonctionnent comme des ___________________, l’onduleur réalise donc la conversion source de tension continu en source de courant alternatif. Ces machines sont alimentées par un onduleur de tension, à commande simple ou à modulation de largeur d’impulsions (MLI).

### Onduleur triphasé de tension en commande simple

  - Schéma du montage

### Le montage est constitué d’une source de tension continue E ______________________________. La charge est généralement une machine à champ tournant et, de ce fait, se comporte comme une source triphasée de courants alternatifs (éventuellement supposés _________________).

### L’onduleur de triphasé de tension permet le transfert de puissance entre une source de tension continue et une source de courant alternative, triphasée.

### L’onduleur triphasé en constitué de 3 branches d’onduleur comportant deux interrupteurs ___________________ à l’ouverture et à la fermeture et de deux diodes branchées en antiparallèle de ces interrupteurs permettant la _______________________ du courant.

  - La commande simple

### La commande simple (ou « 1/3 – 2/3 », ou « commande à 120° ») consiste à fermer les interrupteurs de la manière suivante, ce qui impose la forme d’onde des tensions composées de sorties :

### Justification de la forme d’onde des tensions simples :

### Si le système est équilibré on a _________________________________________ quelque soit t. En conséquence, il n’y a jamais d’harmonique 3 et multiple de 3 dans les tensions.

### De plus,

### Calculons 	u12(t) - u31(t) = ___________________________ = ____________________________

### Soit, en remplaçant :

### v1(t) =

### v2(t) =

### v3(t) =

  - Valeurs efficaces des tensions de sortie

On détermine la valeur efficace des tensions composées par la méthode des aires en résolvant l’équation

Pour cela, le problème est découpé en 3 étapes :

- On trace le graphe du signal u²(t) :

- On détermine la valeur moyenne de u²(t) :

- On prend la racine carrée du résultat précédent :

Remarque : la valeur efficace de la tension aux bornes de la charge est ________.

### De même pour les valeurs efficaces des tensions simples :

- On trace le graphe du signal v²(t) :

- On détermine la valeur moyenne de v²(t) :

- On prend la racine carrée du résultat précédent :

### On remarque que

  - Puissances

### On suppose le courant de ligne sinusoïdal de valeur efficace I. Le fondamental de la tension simple a pour valeur efficace V1 = .E. Le déphasage entre le fondamental de la tension simple et le courant de ligne correspondant est appelé φ. Donc la puissance active vérifie :

### P = 				 =

### La puissance réactive est :

### Q =

### La puissance apparente vérifie la relation :

### S = 			 =

### Donc la puissance déformante est :

### D = 					 =

### D =

### Onduleur triphasé de tension à modulation de largeur d’impulsions

La modulation est obtenue par comparaison sinus-triangle. Un signal modulant haute fréquence et triangulaire d’amplitude AF sert de référence aux signaux sinusoïdaux triphasés de fréquence égale à la fréquence de sortie de l’onduleur. Les signaux sinusoïdaux ont pour amplitude Af.

Il faut nécessairement ______________ et ______________.

On appelle 0 ≤ m = _____ ≤ 1, m étant la profondeur de modulation.

Cette profondeur de modulation permet de régler les ________________________ des tensions simples et composées.

# Text boxes

u31

u23

u12

i3

i2

i1

v3

v2

v1

K’1

K1

T1

iT1

iD’1

D’1

iD1

D1

T’1

iT’1

K’2

K2

Formes d’ondes de 2 tensions composées et d’une tension simple

La commande sinus-triangle

Le schéma de principe

T

t (ms)

T2

u23(t)

0

v²(t)

T

t (ms)

0

u²(t)

v3(t)

v2(t)

v1(t)

u12(t)

0

0

0

0

0

0

π/3

2π/3

t (s)

θ (rad)

t (s)

θ (rad)

t (s)

θ (rad)

t (s)

θ (rad)

t (s)

θ (rad)

2π/3

T/2

π

π/3

T

2π

t (s)

θ (rad)

K’3

K’2

iT2

iD’2

D’2

iD2

D2

T’2

iT’2

K’3

u31(t)

K3

T3

iT3

iD’3

K’1

K3

K2

K1

D’3

iD3

D3

T’3

iT’3

-

+

iS

E