REGIMES TRANSITOIRES D’UN MOTEUR A COURANT CONTINU

- But du TP

Nous allons étudier dans ce TP les phases de mise en vitesse et d’arrêt d’un moteur à courant continu à excitation indépendante constante. Nous chercherons à identifier le type de régime transitoire dont il s’agit (1er ordre ou autre). Nous verrons que l’étude du régime transitoire du moteur à courant continu permet de déterminer le moment d’inertie du moteur ainsi que le moment de couple de pertes collectives.

- Calculs préliminaires

Données :

- Le principe fondamentale pour le moteur en rotation autour de son axe s’exprime par :

J. = Tem - Tp - TR		(1)

Avec, J : moment d’inertie du moteur ;  est la vitesse de rotation en rad/s ; Tem : moment du couple électromagnétique du moteur ; Tp : moment du couple de pertes du moteur ; TR : moment du couple résistant opposé par la charge entraînée. Le moment du couple de pertes est supposé constant.

- Le couple électromagnétique s’exprime par :

Tem = 			(2)

Avec, K constante de fabrication du moteur ;  flux magnétique sous un pôle inducteur ; I intensité du courant d’induit.

- La force électromotrice induite s’exprime par :

E = 			(3)

- Le modèle équivalent de Thévenin de l’induit du moteur consiste à le remplacer par un schéma équivalent constitué d’une force électromotrice E en série avec une résistance R (on néglige l’inductance de l’induit L)					(4)

- Le moment de couple de pertes est dû aux pertes magnétiques (ou pertes fer) et aux pertes mécaniques. On peut donc écrire :

Tp = Tpf + Tpméca		(5)

Travail à faire :

  - A partir de la donnée (4), tracer le MET de l’induit. En déduire l’équation électrique de l’induit que l’on appellera par la suite, équation (4).

  - A partir des équations (3) et (4), exprimer I en fonction de U, tension d’alimentation de l’induit, R, K, et la vitesse de rotation .

  - Remplacer I par l’expression obtenue à la question 2. dans l’équation (2).

  - Remplace Tem par l’expression obtenue à la question 3. dans l’équation (1).

  - En déduire l’équation différentielle gérant l’évolution de la vitesse de rotation du moteur. La mettre sous sa forme canonique.

  - De quelle type d’équation s’agit-il ? Justifier.

  - Identifier la constante de temps, dite constante de temps mécanique du moteur, m. De quelles grandeurs dépend-elle ?

- Manipulation

  - Déterminations préalables

    - Mesure de la résistance R de l’induit

On souhaite mesurer la résistance de l’induit du moteur par une méthode voltampère métrique.

Donner un schéma du montage à réaliser.

Donner les résultats de vos mesures. En déduire la valeur de la résistance de l’induit.

    - Mesure de la constante K du moteur

Justifier que, à vide, la tension aux bornes de l’induit est quasiment égale à la fem du moteur (Uv ≈ E).

Remplir le tableau de mesure suivant.

| Tension d’induit à vide (v) | 25 V | 50 V | 75 V | 100 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence de rotation (tr/min) |  |  |  |  |
| Vitesse de rotation (rad/s) |  |  |  |  |
| K = |  |  |  |  |

Comment évolue la valeur de K. Quelle valeur prendra-t-on pour la suite du TP ?

  - La mise en vitesse

    - Montage

Donner un schéma de montage pour lequel :

- l’alimentation de l’excitation du moteur est réglée à sa valeur nominale ;

- l’alimentation de l’induit du moteur est un échelon 0 – 50 V. On mesure la valeur de U.

- On relève à l’oscilloscope l’évolution de la vitesse de rotation du moteur.

On veillera à donner, sur le schéma, les noms et caractéristiques principales des éléments du montage.

    - Oscillogramme de la vitesse

L’alimentation de l’induit est préalablement réglée à 50 V. Le moteur est excité et fonctionne à vide. A l’instant initiale, on connecte l’induit à son alimentation.

- Relever l’oscillogramme obtenu aux bornes de la dynamo tachymétrique. En déduire l’évolution de la vitesse de rotation en fonction du temps.

- Indiquer la marche à suivre avec l’oscilloscope pour obtenir ce relevé.

    - Exploitation

- Quel type de courbe obtient-on à la question précédente ? Cette courbe permet-elle de justifier l’équation obtenue à la question 2.6. ? Justifier.

- Donner deux méthodes pour déterminer la constante de temps mécanique du moteur. Donner les valeurs obtenues et les comparer.

- En déduire une valeur du moment d’inertie du moteur.

- Donner la valeur de la vitesse de rotation en régime permanent.

- Donner la valeur de du moment du couple résistant opposé par la charge. Justifier.

- En déduire la valeur du moment de couple de pertes.

  - Ralentissement

    - Oscillogrammes

On réalisera deux essais de ralentissement :

- l’un en coupant uniquement l’alimentation de l’induit (cas 1) ;

- l’autre en coupant simultanément les sources de l’induit et de l’inducteur (cas 2).

Relever les deux oscillogrammes correspondants.

    - Exploitation

- Dans le cas 2 que valent les pertes fer ? Justifier. En déduire l’expression du moment du couple de pertes dans le cas 2. Comparer avec le cas 1.

- Que vaut le courant d’induit lors des essais en ralentissement ? Justifier.

- En déduire la valeur du moment du couple électromagnétique.

- Ecrire le PFD en rotation. Justifier.

- En déduire une justification de l’hypothèse du couple de pertes de moment constant.

- Calculer la valeur du moment de couple de pertes (cas 1). Comparer avec le résultat du 3.2.3.6.

- Calculer la valeur du moment de couple de pertes mécaniques (cas 2). En déduire la valeur du moment de couple de pertes magnétiques.

- Conclusion