Moteur à courant continu – Bilan de puissance et rendement

- Principe et schémas de principe

- Donner l’arbre des puissances d’un moteur à courant continu en excitation indépendante.

- Rappeler la méthode permettant d’obtenir les pertes Joule à l’induit.

- Rappeler la méthode permettant d’obtenir les pertes Joule à l’inducteur.

- Rappeler la méthode permettant d’obtenir les pertes collectives. (On redonnera la définition des pertes collectives.)

- Manipulation

  - Description du moteur

- Relever la plaque signalétique du moteur en donnant la signification de chacun de ses éléments.

- En déduire la valeur de la puissance absorbée nominale et du rendement nominal.

  - Mesures des résistances des enroulements

- Mesurer « à chaud » la résistance de l’induit par une méthode voltampèremètrique. Donner le schéma de montage et le protocole expérimental permettant de réaliser cette mesure.

- Mesurer « à chaud » la résistance de l’inducteur. Donner le schéma de montage et le protocole expérimental permettant de réaliser cette mesure.

  - Mesures des pertes collectives et du couple de pertes

- Donner le schéma de montage et le protocole expérimental permettant d’obtenir les pertes collectives pour le fonctionnement nominal.

- Donner la valeur de ces pertes. En déduire la valeur du moment de couple de pertes que l’on concidérera comme constant dans la suite du TP.

- Bilan et Conclusion

  - Bilan de puissance – Rendement

A partir des mesures effectuées dans la partie B., remplir le tableau ci-dessous :

| Mode de fonctionnement | Puissance absorbée à l’induit | Puissance absorbée à l’inducteur | Pertes Joule à l’induit | Pertes Joule à l’inducteur | Puissance électroma-gnétique | Pertes collectives | Puissance utile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonctionnement nominal : IN = |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnement au 3 quarts du nominal : I = |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnement à la moitié du nominal : I = |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnement au quart du nominal : I = |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer la courbe du rendement en fonction de la puissance aborbée, puis de la puissance utile

  - Conclusion

Conclure sur la validité de la plaque signalétique, sur l’évolution du rendement avec la puissance et le courant induit, sur …