CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- But du TP

Nous souhaitons dans ce TP relever les caractéristiques mécaniques des trois principales motorisations électriques : moteur à courant continu à excitation indépendante constante, moteur asynchrone à cage, moteur synchrones à excitation constante. Ces trois machines seront alimentées dans leurs conditions nominales de tension. Nous souhaitons comparer les modes opératoires ainsi que les performances de ces trois types de moteurs.

- Principe

  - Donner la définition de la caractéristique mécanique d’un moteur.

  - Pour chacun des trois types de moteurs électriques à étudier, indiquer les grandeurs qui devront rester constante lors de la manipulation.

  - Pour chacun des trois types de moteurs électriques à étudier, indiquer les grandeurs qui devraient varier lors de la manipulation.

  - En déduire une liste des grandeurs physiques à mesurer.

- Manipulation

Pour chacun des moteurs précités, nous allons relever la caractéristique mécanique pour une tension d’alimentation nominale. Pour cela, nous allons suivre le mode opératoire suivant :

- Relever la plaque signalétique du moteur. Donner la signification de chacune des grandeurs de cette plaque.

- Mettre en exergue ou calculer la valeur du moment du couple utile nominale et la valeur de la fréquence de rotation nominale du moteur.

- Donner un schéma de montage ainsi que le mode opératoire permettant de faire fonctionner le moteur à vide tout en relevant les mesures des grandeurs physiques nécessaires à la manipulation.

Que pensez-vous de la valeur indiquée par le capteur de couple ? Si celle-ci n’est pas conforme à vos attentes, expliquez-en la raison.

En supposant le capteur linéaire, en déduire la correction à appliquer pour la suite des mesures.

- Donner un schéma de montage ainsi que le mode opératoire permettant de faire fonctionner le moteur en charge nominale tout en relevant les mesures des grandeurs physiques nécessaires à la manipulation.

Comparer la valeur indiquée par le capteur de couple avec le moment du couple utile nominal. Si celle-ci n’est pas conforme à vos attentes, expliquez-en la raison.

En supposant le capteur linéaire, en déduire la correction à appliquer pour la suite des mesures.

- Relever 4 autres points de fonctionnement intermédiaires (on s’aidera de l’ampèremètre pour obtenir des mesures régulières).

- Présenter vos résultats dans un tableau.

- Tracer la caractéristique mécanique du moteur.

- Conclusion

- Comparer les caractéristiques obtenues : donner les éventuelles similitudes et différences.

- A cet égard, quelle motorisation vous semble la plus avantageuse ?

- Quel avantage particulier revêt le moteur synchrone devant les autres moteurs ?